## Slide 1
ASTEROİD KAÇIRMA OYUNU
8086 Assembly Dili ile DOS Tabanlı Oyun Geliştirme
Yusuf Talha Sağırlı
Mikroişlemciler Dersi • 27 Nisan 2025
^ * * * * S * *

## Slide 2
OYUN HAKKINDA
02
Oyun Tanımı
Oyuncu, ekranın altında '^' karakteriyle temsil edilir. Yukarıdan düşen asteroidlerden kaçmaya çalışır. Düşen 'S' kalkan öğesini toplayarak bir çarpışmayı savuşturabilir. Ekrandan geçen her asteroid skoru 1 artırır. Kalkansız bir asteroide çarpmak oyunu bitirir.
[ EKRAN GÖRÜNÜMÜ ]
[S] TUR:05
*
***
*
S
^

## Slide 3
OYUN MEKANİKLERİ
03
ASTEROİDLER
▸ 3 asteroid aynı anda aktif
▸ Boyut: 1–3 karakter (*/**/***)
▸ Hız: 1–2 tur / adım
▸ Rastgele konum, boyut, hız
▸ Ekrandan çıkınca yenilenir
OYUNCU
▸ '^' karakteri ile temsil edilir
▸ A → Sol hareket
▸ D → Sağ hareket
▸ Sınır: sütun 1–78
▸ Q ile oyunu bitir
KALKAN
▸ 'S' karakteri olarak düşer
▸ Nadir şansla üretilir (~1/64)
▸ Toplanınca [S] göstergesi aktif
▸ Tek çarpışmayı engeller
▸ Kullanınca harcanır
SKOR SİSTEMİ
▸ Tur sayacı ile ölçülür
▸ Her ekrandan çıkan asteroid +1
▸ Sağ üstte 'TUR:XX' gösterilir
▸ Oyun bitince final tur gösterilir
▸ Hedef: maksimum tur hayatta kal

## Slide 4
TEKNİK YAPI — BIOS/DOS KESMELERİ
04
INT 10h / AH=00h
Ekranı 80×25 metin moduna alma
INT 10h / AH=02h
İmleci satır/sütun konumuna taşıma
INT 10h / AH=06h
Ekranı temizleme (scroll up)
INT 10h / AH=0Eh
İmleç konumuna karakter yazma
INT 16h / AH=01h
Tuş var mı? (beklemeden sorgula)
INT 16h / AH=00h
Klavyeden tuş oku (bloklu)
INT 1Ah / AH=00h
Sistem saatinden rastgele bit al
INT 15h / AH=86h
~15ms gecikme (oyun hızı kontrolü)
INT 21h / AH=4Ch
Programı sonlandır, DOS'a dön
🔵 Video (INT 10h) 🟢 Klavye (INT 16h) 🟡 Zamanlama 🔴 Sistem

## Slide 5
ANA OYUN DÖNGÜSÜ
05
BAŞLA
Ekranı Temizle
HUD Çiz (Kalkan + Tur)
Nesneleri Çiz (Oyuncu, Asteroid, Kalkan)
Klavye Girişi Oku
Nesneleri Hareket Ettir
Çarpışma Kontrolu
DÖNGÜ DETAYLARI
Her ~15ms'de bir tur çalışır (INT 15h gecikme)
Çarpışma tespiti:
• Oyuncu y = Asteroid y (aynı satır?)
• Oyuncu x ∈ [ast_x, ast_x + boyut) (aynı sütun?)
Kalkan toplanması:
• Oyuncu y = kalkan_y VE oyuncu_x = kalkan_x
Asteroid yenilenmesi:
• Ekrandan çıkınca INT 1Ah → rastgele
• Yeni boyut (1-3), hız (1-2), konum (5-68)
Oyun Sonu:
• Kalkan yokken çarpışma → OYUN_BİTTİ ekranı
• Son tur sayısı gösterilir, Q ile çıkış

## Slide 6
KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR & ÇÖZÜMLER
06
Ekran Titremesi
⚠ Her tur tüm ekran silinip yeniden çizilince titreme oluştu.
✔ INT 15h ile ~15ms gecikme eklendi, çizim sırası optimize edildi.
Rastgele Sayı Üretimi
⚠ Assembly'de hazır rand() bulunmuyor.
✔ INT 1Ah saat sayacından düşük bitler alındı; AND maskeleri uygulandı.
Yazaç Bozulması
⚠ Alt programlarda INT 10h çağrısı AX'i bozuyordu.
✔ Alt program girişinde PUSH AX, çıkışında POP AX eklendi.
Genişlik Tabanlı Çarpışma
⚠ Asteroidler 1-3 karakter genişliğinde → nokta karşılaştırma yetmedi.
✔ Tüm genişliği tarayan döngü (kontrol_dongusN) yazıldı.
Sınır Kontrolü
⚠ Oyuncu ekran dışına çıkabiliyordu.
✔ x konumu 1..78 arasına JLE/JGE komutlarıyla sıkıştırıldı.

## Slide 7
SONUÇ
Bu proje kapsamında 8086 Assembly diliyle DOS ortamında gerçek zamanlı çalışan tam işlevli bir oyun geliştirilmiştir.
✓ BIOS kesmeleri (INT 10h, 16h, 1Ah, 15h) uygulamalı kullanıldı
✓ Stack yönetimi ve PUSH/POP ile yazaç koruması sağlandı
✓ Gerçek zamanlı klavye girişi ve oyun döngüsü tasarlandı
✓ Segment:Offset bellek modeli pratikte kavrandı
✓ Düşük seviyede rastgelelik ve zamanlama çözümleri geliştirildi
Yusuf Talha Sağırlı • Mikroişlemci Sistemleri • 2025